## Slide 1
反応ネットワーク縮退コード（Semiconductor Kinetics Reduction Toolkit）概要
目的：半導体製造（CVD/ALD）における巨大反応機構を
「削除＋マージ＋任意状態化」で縮退し、物理妥当性を保ったまま高速化。
比較対象：pyMARS（DRG/DRGEP/PFA/SA）＋ Canteraの編集・自動実行。
Data
Generation
多条件Cantera
自動実行
Network
Modeling
ν, r(t), F̄
特徴量化
Reduction
& Validation
pyMARS比較
Top4手法
Notes: 本スライドはコード全体像（データ生成→ネットワーク→縮退・評価）を俯瞰。 [Sources] - https://www.cantera.org/3.1/examples/python/reactors/1D_pfr_surfchem.html (Si3N4 CVD例) - https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/usage.html (pyMARS概要) [/Sources]

## Slide 2
実装範囲：モジュール構成と責務
Bench
benchmarks/*/run_*.py
conditions.csv
mechanisms/*.yaml
Data
CaseResult (時系列)
ROP/生成速度
位相分割 (ALD)
Network
ν（化学量論）
A（元素行列）
F̄（フラックス統計）
Reduce
pyMARS-like
Top4手法
YAML再生成
Validate
KPI誤差
保存則誤差
Pareto探索
ポイント：どの縮退アルゴリズムでも「同一データ契約（CaseResult）」と「同一validate」に接続することで、手法追加が評価工数を増やさない。
Notes: [Sources] - https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/usage.html (pyMARSの入力と縮退手法) [/Sources]

## Slide 3
大規模ベンチマーク3種（縮退ストレステスト）
コードの有用性評価を安定化するため、(A)表面連成 (B)巨大気相 (C)多サイトを満たす3ケースを用意。
Case
想定プロセス
Gas規模
Surface規模
主KPI
(1) SiF4/NH3 → Si3N4
熱CVD/PFR+表面
中〜大（拡張）
多サイト化
堆積速度・副生成物
(2) Diamond CVD Large
炭素成長/表面律速
GRI30: 53 sp / 325 rxn
24 sp / 60 rxn
成長率・被覆率
(3) Hydrocarbon CVD Large
a-C/CHM (巨大気相)
n-hexane: 1268 sp (例)
≥20 sp / ≥100 rxn
堆積速度・副生成物
Chart: 
| Si3N4 | Diamond | Hydrocarbon
Gas species | 80 | 53 | 1268
狙い
縮退手法が「多相・巨大・多条件」で破綻しないかを検証
pyMARS（削除のみ）と「削除＋マージ」を同じ評価器で比較
Notes: [Sources] - https://cantera.org/3.0/sphinx/html/matlab/importing.html (GRI30: 53 species / 325 reactions) - https://www.cantera.org/3.2/examples/python/reactors/preconditioned_integration.html (n-hexane: 1268 species) - https://www.cantera.org/3.1/examples/python/reactors/1D_pfr_surfchem.html (Si3N4 deposition example) [/Sources]

## Slide 4
データ契約：CaseResult（時系列）→ Network tensors
CaseResult (1条件)
Field
Meaning
t[k]
time grid
X_i(t)
gas mole fraction
θ_m(t)
surface coverages
rop_j(t)
net rate of progress
ω_i(t)
species source terms
meta
T,P,flows,phase,label
Network tensors
縮退・学習で使う入力：
• ν（s×r）疎行列
• A（elements×species）
• 位相別 F̄（species×species）
• 多条件特徴量（ピーク・積分・感度など）
Notes: データ契約を固定し、縮退アルゴリズムを差し替えても評価器が変わらない構造にする。 [Sources] - https://www.cantera.org/3.1/examples/python/reactors/1D_pfr_surfchem.html (gas+surface+bulkの出力例) [/Sources]

## Slide 5
シミュレーション観点：Cantera数値計算性と自動化
巨大機構では剛性が強く、ODE積分がボトルネック。Cantera 3.xは大規模機構向けに疎・反復ソルバと前処理を強化。
Chart: 
| Direct solver | Preconditioned
Integration time (s) | 21.1845 | 2.2235
自動実行（多条件）
conditions.csv → ケース生成
Cantera実行（0D/PFR/ALD-like）
時系列保存（X, θ, rop, ω）
ネットワーク化（ν, F̄, 特徴量）
縮退→再実行→KPI誤差
Notes: [Sources] - https://www.cantera.org/3.2/examples/python/reactors/preconditioned_integration.html (1268種機構の前処理あり/なし時間例) - https://testing.cantera.org/stable/reference/releasenotes/v3.0.html (Cantera 3.0: 大規模機構の性能強化) [/Sources]

## Slide 6
反応ネットワーク：行列表現（ν, r, F̄）と縮退入力
基本式（気相/表面を同型に扱う）
この ̄F を「重要度」「クラスタリング」「階層抽出」の共通入力にする。
F̄（位相統計）ヒートマップ例
SiF4
SiF4
NH3
NH3
HF
HF
SiFx
SiFx
NHx
NHx
Surf*
Surf*
弱 ← F̄ → 強
縮退で見るべき構造
強結合サブグラフ（ループ/連鎖）
位相（ALD）でF̄が変化 → “条件依存”の縮退が必要
表面はサイト制約が強い（θの単体制約）
Notes: [Sources] - https://www.cantera.org/3.1/examples/python/reactors/1D_pfr_surfchem.html (gas+surface+bulkの構造) [/Sources]

## Slide 7
CVD/ALD縮退が難しい理由（物理・運転・数値）
ALD：位相切替（pulse/purge）で支配反応が切替
A
B
A
B
feed
難しさ
縮退で壊れやすい箇所
本コードの工夫
多相（gas/surface/bulk）
サイト収支・境界フラックス
サイト制約/元素保存をhardに
非定常（ALD）
位相別支配反応の切替
phase特徴量・MoE/条件別学習
巨大機構・剛性
ODE積分とJacobian
Cantera前処理＋縮退で両面最適化
循環・階層ネットワーク
重要度が単純閾値で決まらない
F̄に基づく階層/Pooling
結論：燃焼系の「削除のみ」縮退（pyMARS）をそのまま当てると、表面・位相・KPIの要件で不利になりやすい。
Notes: [Sources] - https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/usage.html (pyMARSはtarget speciesや誤差上限で削除) [/Sources]

## Slide 8
ベンチ(1)：SiF4/NH3 → Si3N4 成膜（gas+surface+bulk）
想定：熱CVD（またはALD-like）でのSi3N4堆積。ガス相反応＋表面反応＋バルク堆積の連成。
装置モデル（例：PFR/連続CSTR列）
Gas flow
Surface (SI3N4*)
Bulk deposition
(Si3N4)
out
想定する状態種（例）
Gas：SiF4, NH3, HF, H2, N2 + SiFx, NHx, H, F などのフラグメント
Surface：*（サイト）, Si*, N*, NH*, Si–N*, F* など（多サイト化可）
Bulk：Si3N4(s) への正味堆積フラックス
状況（反応支配の切替）
高温：ガス分解→表面供給増、HF生成が支配
低圧：輸送律速↔反応律速の切替（Da数依存）
ALD-like：パルスで表面被覆が周期的に切替
Notes: [Sources] - https://www.cantera.org/3.1/examples/python/reactors/1D_pfr_surfchem.html (Si3N4 deposition from SiF4/NH3; gas+surface+bulk) [/Sources]

## Slide 9
ベンチ(2)：Diamond CVD Large（GRI30 gas + 多サイト表面）
想定：H2/CH4系でのダイヤ(100)表面成長。公開機構(diamond.yaml)をベースに多サイトへ展開し、縮退の難度を上げる。
相と状態種（公開機構の構造）
Phase
Species例
役割
Gas
H, H2, CH3, CH4（gri30から参照）
供給/ラジカル供給
Surface
c6HH, c6H*, c6** …（多サイト化で×N）
成長素過程
Bulk
C(d)
堆積相
多サイト化（同型ネットワークの複製）
t_c6HH, t_c6H*, ...
同一係数を複製（まずは物理妥当性を崩さない）
s_c6HH, s_c6H*, ...
同一係数を複製（まずは物理妥当性を崩さない）
k_c6HH, k_c6H*, ...
同一係数を複製（まずは物理妥当性を崩さない）
d_c6HH, d_c6H*, ...
同一係数を複製（まずは物理妥当性を崩さない）
目的：クラスタリング/Poolingで「同型サブネット」を自動検出し、
マージ戦略の妥当性（lumpability）を評価する。
Notes: [Sources] - https://cantera.org/3.1/examples/python/kinetics/diamond_cvd.html (diamond CVD example; surface coverages) - https://cantera.org/dev/examples/input/diamond.html (diamond.yaml: phases/species) - https://cantera.org/3.0/sphinx/html/matlab/importing.html (GRI30 size) [/Sources]

## Slide 10
ベンチ(3)：Hydrocarbon CVD Large（巨大気相 + 合成表面）
想定：炭化水素系前駆体の分解・重合を含む巨大気相＋表面吸着/脱離/成長。縮退アルゴのスケーラビリティを検証。
巨大気相（例：NUIG n-hexane）
ねらい：
• gas≥100 / rxn≥500 を確実に満たすスケール
• 反応剛性が強く、縮退の効果が性能に直結
• Cantera前処理＋縮退で二重に高速化
項目
目的
前処理ソルバ
巨大機構の積分を現実時間にする
削除（pyMARS）
重要種/反応だけ残す
マージ（本コード）
状態数をさらに落として剛性を緩和
表面：合成マイクロキネティック（≥20種/≥100反応）
Adsorption: G + * → G*
Surface rxn: G* + H* → P*
Desorption: P* → P + *
Deposition: P* → C(bulk) + *
多サイト（T/S/K/D）へ複製 → “同型クラスタ” を作り、
Pooling/マージの検出性能を測る。
Notes: [Sources] - https://www.cantera.org/3.2/examples/python/reactors/preconditioned_integration.html (n-hexane mechanism: 1268 species) - https://github.com/Cantera/cantera-example-data (example_dataにn-hexane-NUIG-2015.yamlが含まれる) - https://testing.cantera.org/stable/reference/releasenotes/v3.0.html (大規模機構の性能強化) [/Sources]

## Slide 11
比較対象：pyMARS（DRG/DRGEP/PFA/SA）をどう組み込むか
pyMARSは「削除（skeletal reduction）」の代表格。CVD/ALDでは評価KPIを置換し、同一ベンチでPareto比較する。
DRGEP：重要度（importance）計算
pyMARSはサンプル状態（T,P,Y）ごとに隣接行列を作り、
ターゲット種からの到達係数（誤差伝播）で残す種を決める。
pyMARS機能
今回のベンチでの使い方
targets / safe species
表面連成を壊さない種を固定
error limit
成膜KPI（堆積速度/被覆率）で定義
SA stage
limbo種の削除影響を追加評価
pyMARSが苦手になりやすい点
「削除のみ」：マージ（代表状態化）がない
表面サイト制約や位相（ALD）KPIが標準の誤差定義に入らない
巨大機構では行列生成・探索が重くなる
本コード側の工夫（比較の公平性）
同一conditionsで状態点サンプリング（phase stratified）
誤差評価をKPIへ差し替え（GPC/堆積/副生成物/θ）
YAMLトリムを自前化（Cantera 3.x互換を優先）
Notes: [Sources] - https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/usage.html (targets, retained-species, method, error, sensitivity-analysis) - https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/drgep.html (create_drgep_matrix / get_importance_coeffs) - https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/sensitivity_analysis.html (SA stage) [/Sources]

## Slide 12
本コードの縮退手法（Top4）と位置づけ
pyMARS（削除）を基準に、「マージ」「階層」「再合成」「最大縮退」まで拡張した4系統を実装。
手法
主目的
入力（ネットワーク/データ）
出力
pyMARSとの差
#1 LearnCK++/CRNN/SRNN + 射影
物理整合を保ちつつ強縮退
ν, A, F̄ + y(t)
代表反応＋代表状態
削除ではなく再合成＋保存則hard
#2 Hypergraph/GNN Pooling
自動マージ（階層）
二部グラフ/ハイパー + 特徴量
割当 S（種→代表）
マージを学習；縮退段を自動
#3 Prune→Merge（L0 gate）
巨大機構の現実解
多条件の誤差＋スパース正則化
剪定反応＋S
削除を学習化し、多条件で安定
#4 SINDy→CRN再構成
縮退効果最大化
代表状態時系列
最小支配方程式/CRN
元機構に縛られず発見型
縮退の階段：削除（skeletal） → マージ（lumping） → 代表反応再合成 → 最小CRN再構成
Notes: [Sources] - https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/pymars.html (pyMARS supported methods) [/Sources]

## Slide 13
#1 LearnCK++ / CRNN / SRNN：代表状態＋代表反応の再合成
データサイエンス観点：反応網を「解釈可能な低次元モデル」へ写像し、保存則を構造的に満たす。
写像：x(t) → y(t)=P x(t)
学習：y(t), (T,P,phase) → r̃_k(t)
（少数のoverall reactions）
出力：縮退機構（y, overall reactions）
→ Cantera外ODE / 代表YAML生成
特徴
メリット
技術箇所
解釈可能（反応式）
縮退後の理解/検証が容易
overall reaction候補生成（F̄上位）
保存則をhard化
外挿条件でも破綻しにくい
Aν=0, site収支を制約/射影
スパース学習
反応数を直接削減
L1/L0近似ゲート
多条件学習
装置条件スイープに耐える
phase条件/DoEを入力に
pyMARSとの差（具体）
pyMARS：種/反応を“残す/消す”が中心 → マージなし
本手法：代表状態＋代表反応へ“再合成”し、状態数も削る
保存則射影で「負濃度」「サイト破綻」を抑制
Notes: [Sources] - https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/usage.html (pyMARSは削除中心) [/Sources]

## Slide 14
#1 物理妥当性：保存則・サイト収支・射影（ANN-hard）
反応物理観点：縮退後も「元素」「電荷（必要なら）」「表面サイト」を破らない設計が必須。
Hard constraints（等式/不等式）
上：NNの出力（ソース項/反応速度）を制約面へ射影して破綻を防ぐ。
射影イメージ
制約面（Aω=0）
ω_NN
ω̃
最小距離
pyMARSとの差（物理）
pyMARS：重要度で「削除」はできるが、代表状態の設計や射影によるhard制約は標準で持たない
本コード：多相の保存則（元素・サイト）を中核に据え、学習/マージで破綻しにくい縮退モデルを作る
Notes: [Sources] - https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/usage.html (pyMARSの基本設計：削除・誤差上限) [/Sources]

## Slide 15
#2 自動マージ：反応グラフ/ハイパーグラフPooling（S学習）
データサイエンス観点：反応ネットワークを入力として、種→代表種の割当行列 S を学習し階層縮退を生成。
入力：インシデンス行列 B（種×反応）
B
R1
R2
R3
R4
R5
S1
1
0
0
0
1
S2
1
1
0
0
0
S3
0
1
0
0
0
S4
0
0
1
0
0
S5
0
0
1
1
0
S6
0
0
0
0
1
出力：割当行列 S（種→代表ノード）
S
C1
C2
C3
S1
0.8
0.2
0
S2
0.7
0.3
0
S3
0.1
0.9
0
S4
0
0.2
0.8
S5
0
0.1
0.9
行列表現（縮退後）
制約
内容（例）
Hard mask
gas/surface混合禁止、サイト型混合禁止
Soft penalty
neutral↔radical跨ぎは罰則付き許可
Lumpability
外向きフラックス分布が近いほど同クラスタ
pyMARSとの差：削除ではなく「マージ」を学習し、縮退レベル（階層）を連続的に生成できる。
Notes: [Sources] - https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/drgep.html (pyMARSのグラフベース重要度) [/Sources]

## Slide 16
#3 Prune→Merge：L0ゲートで反応を選び、その後Poolingで集約
巨大機構の現実解：まず「多条件で効く反応」だけ残して探索空間を圧縮し、次にマージで状態数を減らす。
反応選択（ゲート）
zはhard-concrete等で連続緩和→学習可能にする。
多条件・位相別誤差を損失に入れて「条件外破綻」を抑える。
比較
pyMARS
本手法
削除判定
重要度閾値
誤差最小＋L0最小（多条件）
計算コスト
行列探索
学習＋並列再実行（評価器共有）
パイプライン
Full mech
Gate-prune
(reactions)
Pooling-merge
(species)
Validate
(KPI/constraints)
Pareto frontier
Notes: [Sources] - https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/usage.html (pyMARSの削除閾値と誤差上限) [/Sources]

## Slide 17
#4 SINDy→CRN：発見型の最小モデル（縮退効果最大化）
データサイエンス観点：元機構の反応式に縛られず、多条件時系列からスパース方程式を同定し、必要ならCRNへ変換。
スパース同定（例：weak/integral SINDy）
代表状態 y は「元素モーメント＋サイトモーメント」等で設計し、
異組成マージでも保存則を保つ。
長所
注意点
最小状態/反応へ行きやすい
外挿で破綻しやすい→制約が重要
条件共通構造（group sparsity）を取り込める
CRNへ戻すには追加最適化が必要
実装パイプライン
Cantera multi-run → y(t)抽出
位相別/条件別に回帰（共通構造）
スパースモデル選択（Pareto）
（任意）CRNへ変換・YAML化
Validate（KPI/保存則）
pyMARSとの差：元機構の反応集合に縛られず、
縮退効果を最大化できる一方、物理制約の入れ方が成否を左右。
Notes: [Sources] - https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/usage.html (pyMARSは元機構からの削除) [/Sources]

## Slide 18
制約パッケージ：半導体成膜で有用な理論制約（手法横断）
物理理論に基づく制約を「学習」「マージ」「評価」に一貫して適用し、外挿破綻を抑える。
カテゴリ
制約（例）
理論的根拠
適用箇所
保存則
Aν=0, Aω=0
元素/電荷保存
#1射影, #2マスク, #4状態設計
表面
Σ s_i θ_i = 1
サイト占有・被覆率
surfaceマージ禁止, 評価
非負性
x≥0, θ∈[0,1]
濃度/被覆率の実現可能領域
活性化関数/射影
詳細釣合い
kf/kr=K_eq(T)
平衡整合（可逆反応）
#1再合成, モデル選択
lumpability
外向きフラックス分布類似
粗視化の妥当性
#2損失, #3マージ
位相整合
phase別誤差/特徴
ALDの非自律性
#2特徴, validate
制約の入れ方： (i) 候補生成を制約空間に限定 (ii) 学習損失に追加 (iii) 出力を射影で補正 (iv) validateで破綻検知
Notes: [Sources] - https://www.cantera.org/3.1/examples/python/reactors/1D_pfr_surfchem.html (表面+バルクの例) [/Sources]

## Slide 19
評価：KPI誤差＋保存則＋計算コストでParetoを作る
第三者が再現できるよう、縮退モデルごとに「誤差・削減率・速度」を同一フォーマットで出力。
代表KPI（例）
評価軸
内容
精度
KPI＋時系列（位相別）
物理
元素/サイト保存・非負性
性能
実行時間・メモリ
縮退度
#species/#reactions（gas/surface）
Chart: 
| A | B | C | D
pyMARS | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07
Ours (merge) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.045
実装ポイント
同一validate関数で全手法を評価
複数条件・位相別の誤差を集約
Pareto（誤差上限制約で最大縮退）を自動探索
Notes: [Sources] - https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/usage.html (pyMARSはerror limitを中心に縮退) [/Sources]

## Slide 20
全体処理フロー（第三者向け：再現手順）
1. Bench run
(多条件)
2. Data
(時系列)
3. Network
(ν,F̄)
4. Reduce
(pyMARS/Top4)
5. Validate
(Pareto)
実行例（CLI/スクリプト）
A) ベンチ生成： python benchmarks/<case>/run_sweep.py
B) ベースライン：python baselines/pymars_like/reduce_and_validate.py --config <cfg>.yaml
C) Top4： python reduce/<method>/run.py --config <cfg>.yaml
D) 出力： outputs/<run_id>/{timeseries,network,metrics,pareto}.json
主要参考（抜粋）
内容
Cantera Si3N4 PFR
gas+surface+bulk成膜例
Cantera diamond CVD
diamond.yaml / 表面被覆率例
Cantera ck2yaml
Chemkin→YAML変換（gas+surface）
pyMARS docs
DRG/DRGEP/PFA/SAの入力・API
Notes: [Sources] - https://www.cantera.org/3.1/examples/python/reactors/1D_pfr_surfchem.html - https://cantera.org/3.1/examples/python/kinetics/diamond_cvd.html - https://cantera.org/stable/yaml/ck2yaml.html - https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/usage.html - https://www.cantera.org/3.2/examples/python/reactors/preconditioned_integration.html [/Sources]