## Slide 1
Circuit Design Platform v6
全体機能・ワークフローを第三者が把握しやすいように整理した編集可能な構成図
editable PPT / v6
1. 全体アーキテクチャ
A. Simulation Layer
sim_core
sim_methods
sim_registry
• 回路・負荷モデル生成 / ngspice netlist生成
• solver実行（dummy / ngspice_cli）と結果保存
B. Data / ML Layer
records
ml_core
ml_methods
ml_registry
• 既存データ読込 / 指標計算 / 候補生成
• surrogate学習 / 予測・後解析
C. Workflow Layer
ask
simulate
score
tell
Simulation層はML/最適化に依存しない
ML層はngspice計算に依存しない
2. 主な入力・出力
主な入力
case YAML
候補CSV
target waveform CSV
plasma table CSV
外部波形CSV
境界
sim_manifest.json
+
waveform.csv
主な出力 / Artifact
netlist.cir
waveform.csv
sim_manifest.json
metrics.json
candidates.csv
surrogate.json
solver.log
circuit_to_plasma.json
①
汎用回路にも対応
②
プラズマ等価負荷をオプション接続
③
SimulationとML/最適化を分離
Notes: 画像貼り付けではなく、PowerPointの図形・テキスト・矢印で構成した編集可能な全体概要図。

## Slide 2
Simulation Layer：ngspice計算部
回路・負荷モデル生成からnetlist作成、solver実行、simulation artifact保存までを担当
editable PPT / v6
この層は目的関数・optimizer・ML処理を知らない。sim_manifest.json と waveform.csv を外部境界として出力する。
case YAML
params
Circuit Builder
from_yaml / pi_match
Optional Load
none / electrode / plasma
Netlist
netlist.cir
Solver
dummy / ngspice_cli
Artifacts
waveform / manifest
実装済み circuit builder
from_yaml：任意回路をYAML componentsで定義
l_match：基本RF整合
pi_match：π型整合
pi_match_harmonic：高調波枝付き
実装済み load model
none / resistor / parallel_rc / series_rlc
electrode_stray：電極寄生容量
plasma_fixed_rlc：固定等価負荷
plasma_table_rlcq：時間変化R/L/C/Q
外部プラズマ連携の入口
circuit_to_plasma.json を出力
plasma table CSVを load として再入力
Csh(t) は Q = C(t)V としてnetlist化
Simulation artifact： netlist.cir / waveform.csv / sim_manifest.json / solver.log / circuit_to_plasma.json
代表コマンド： pcd sim-run case.yaml / pcd sim-netlist case.yaml / pcd sim-batch case.yaml candidates.csv
Notes: Simulation Layer はMLに依存せず単体で使える。ngspiceがない環境ではdummy solverで配管確認が可能。

## Slide 3
Data / ML Layer：データサイエンス・最適化部
既存のsimulation recordや外部波形を読み、採点・候補生成・surrogate学習・予測を行う
editable PPT / v6
この層はngspice solverや回路生成処理を知らない。waveform.csv と sim_manifest.json を読むだけで利用できる。
既存データ
waveform.csv
sim_manifest.json
ml-score
指標計算
metrics.json
loss / RMSE / harmonics
ml-fit-surrogate
軽量モデル学習
ml-predict
候補の予測
後解析
比較・可視化
候補生成はsolverなしで独立実行
ml-propose は case YAML の variables だけを見る
random / optuna による ask/tell 型
候補CSVを作り、別環境で sim-batch 可能
目的関数は後処理として実行
waveform_l2：目標波形との正規化RMSE
waveform_l2_harmonics：高調波誤差を追加
外部実測波形もimport後に採点可能
出力と活用
metrics.json / scores.csv
candidates.csv / surrogate.json
predicted_candidates.csv
設計ランキング・感度確認に利用
代表コマンド： pcd ml-propose case.yaml / pcd ml-score case.yaml run_dir / pcd ml-fit-surrogate runs / pcd ml-predict surrogate.json candidates.csv
ML層は、ngspice結果・dummy結果・実測波形・外部プラズマ連成結果を同じ形式で扱える
Notes: Data/ML Layer は既存データから後処理・候補生成・予測を独立実行できる。

## Slide 4
代表ワークフローとCLI
単体シミュレーション、ML-only、batch study、閉ループ最適化を明確に分けて運用
editable PPT / v6
CLI / 主要コマンド
sim-run
単一シミュレーション
sim-netlist
netlistのみ生成
sim-batch
候補CSVで一括実行
ml-propose
候補点生成
ml-score
既存結果を採点
ml-fit-surrogate
surrogate学習
ml-predict
候補を予測
workflow-optimize
閉ループ最適化
4つの使い方
1
(1) Simulation only
2
(2) ML only
3
(3) Batch study
4
(4) Closed-loop
case
YAML
sim-run
waveform
manifest
ngspice計算部のみ
既存波形
manifest
ml-score
metrics
ml-fit
surrogate
ngspiceなしで後処理
ml-propose
candidates.csv
sim-batch
ml-score
比較・分析
optimizer
.ask
simulate
case
score
record
optimizer
.tell
結合はworkflowだけ
運用の基本：Simulationだけ実行 → 後からML採点 → 必要な場合だけworkflowで閉ループ化
Notes: 各CLIコマンドと代表ワークフロー。分離運用と閉ループ運用の違いが分かる構成。

## Slide 5
保守・拡張ポイントと残件
シンプルさを維持しつつ、本解析目的を段階的に拡張するための設計メモ
editable PPT / v6
設計原則
1. データ境界を明確化
sim_manifest.json + waveform.csv
2. プラズマは optional load
通常回路にも電極回路にも対応
3. 結合は workflow に閉じ込める
sim層とML層は独立利用可能
拡張しやすい場所
Circuit builder：回路テンプレート追加
Load model：電極・プラズマ・外部モデル追加
Solver：ngspice / Xyce / 実測波形読込
Objective：波形・高調波・電力・プロセス指標
Optimizer：random / optuna / 多目的化
残件 / 次にやること
ngspice実機実行の検証
外部プラズマadapter実装
HPC / 並列sim-batch
多目的最適化とPareto分析
実測・高忠実度モデルとの較正
依存関係の見方
Simulation Layer
sim_core / sim_methods
Artifacts
waveform + manifest
Data / ML Layer
records / ml_core
Workflow Layer
必要時だけ結合
依存方向を増やさず、artifactを境界にすることで共同開発・保守・再解析を容易にする
Notes: 保守・拡張のための設計原則と残件。コード量や契約を増やしすぎず、artifact境界で保守性を維持する。