## Slide 1
上部Cell温度予測基盤 全体機能とワークフロー
CAE学習 → モデル比較 → 時系列予測 → 実測モニタリング → 残差解析・弱補正
1
入力データ
CSV
• CAE温度時系列CSV
• brine / heater / plasma
• 計測点 3点/4点など
2
前処理
⚙
• 条件抽出・dt確認
• ファイル単位分割
• 標準化(trainのみfit)
3
特徴量化
• state/control履歴
• ΔT教師データ
• effective control
4
学習モデル
linear_rc
mlp
gru
tcn
thermal_state_space
graph_rc
Neural ODE / PINN / DeepONet / FNO は対象外
7
成果物
• model_package
• 予測CSV・学習曲線
• rollout/error/graph診断
6
推論・monitor
• forecast: schedule_csv
• monitor: 実測ログ
• resampling・残差監視
5
学習・評価
• one-step / rollout
• MAE, RMSE, endpoint
• leaderboard・Graph診断
残差解析・弱補正
base予測
vs 実測
residual
整理
offset補正
EMA slow bias
必要時のみ
Ridge / Huber residual
補正は小さく・解釈可能に
CAE surrogateを置き換えない
◎
少数計測点対応
3点/4点など柔軟に対応
◷
時間変化入力対応
定数条件もscheduleも扱う
⚙
保守しやすい構成
シンプルなファイル構成で拡張

## Slide 2
モデル学習基盤：データ・特徴量・Graph-RC
定数条件／時間変化列のCAEから、少数計測点でも使えるΔT更新モデルを学習
データ入力と前処理
CAE CSV
CSV
• ヘッダーあり/なし/auto対応
• ファイル名から条件抽出
• CSV内control列があれば優先
• sensor_colsで3点/4点を指定
分割・標準化
• 時刻行ではなくファイル単位split
• 標準化はtrainのみfit
• dt一致チェック
• 入力範囲外は警告
特徴量
• state_hist, control_hist, control_next
• 教師は ΔT = T[t+1] - T[t]
• effective control: 一次遅れ
• optional rollout loss
モデルラインナップ
linear_rc
最低限の物理寄りbaseline
mlp
履歴をflattenする軽量NN
gru
control履歴・時定数を扱う
tcn
固定dt時系列に強い
thermal_state_space
主力：平衡温度＋安定減衰
graph_rc
主力：熱抵抗表＋残差補正
Neural ODE / PINN / DeepONet / FNO は対象外
選定基準
• rollout RMSE
• endpoint error
• max abs error
• Graph-RC診断
• 保守性・解釈性
Graph-RC：Cell熱構造の利用
CP
Center
middle
edge
node table
• sensor名
• 位置 x/y/z
• thermal_mass
• plasma/heater/brine 重み
edge table
• src / dst
• r_th_K_per_W
• contact_type
• learn or fixed
ΔT_i = 伝導項 + 入熱prior + NN残差
熱抵抗 → conductance prior
3点サブグラフ対応 / 解釈しやすい

## Slide 3
推論・実測モニタリング・残差解析
時間変化入力と実測ログを使い、CAE surrogateを守りながら弱補正する
A. forecast：open-loop予測
• 条件CSV + 初期温度
• schedule_csvで時間変化入力
• previous / linear 補間
• T = T + ΔT を逐次更新
出力: 予測温度時系列・範囲外警告・plot
B. monitor：実測ログ監視
• 実測T[t]を状態に使用
• T[t+1]を1step予測
• 実測との差を残差化
• resampling対応
出力: meas / pred / err / residual_mae
残差解析
• residual_long.csv
• sensor別・phase別・条件別集計
• 残差 vs 時間 / control / base温度
• 自己相関・ラグ相関
目的: 補正が必要な理由を先に見える化
弱補正の候補
1. sensor offset
2. EMA slow bias
3. 必要時のみ Ridge / Huber
高自由度MLP補正は原則後段候補
補正の制約
• base modelはfreeze
• 補正量はclamp
• 補正前後を両方出力
• correction-to-signal ratioを監視
• 補正が強い場合はCAE/Graph prior見直し
最終出力
• base_T, corr_T, final_T
• err_base, err_final
• 残差summary / 補正量summary
• rollout図 / residual plot
• model_package / prediction CSV
運用方針：補正は「小さく・解釈可能に」。CAE surrogate の主役性を維持し、機差・ノイズ・弱い経時biasだけを扱う。

## Slide 4
実装基盤：保守しやすいシンプル構成
深い階層や重いMLOpsを避け、解析目的に必要なファイルだけで構成
configs/
• config_train.yaml
• config_pred.yml
• cell_nodes.csv
• cell_edges.csv
src/celltemp/
• data.py / preprocess.py
• features.py / thermal_graph.py
• models.py
• train.py / evaluate.py
• predict.py / correction.py
data/
• raw/temp_*.csv
• pred/conditions.csv
• pred/schedule_csv
• monitor_logs/*.csv
outputs/
• runs/<run_name>/
• model_package/
• predictions/
• leaderboard.csv
残すルールは3つだけ
CSVファイル単位で分割
全モデルは標準化済み ΔT を返す
model_packageで推論再現