## Slide 1
大規模CVD/ALD縮退ベンチマーク（3種）と開発手法
— 反応ネットワーク（行列/グラフ）× 多条件Cantera自動実行 × マージ/縮退/妥当性評価 —
Case A
Si₃N₄ CVD/ALD-like
多相: gas+surface+bulk
（拡張: gas import + 多サイト）
Case B
Diamond CVD
同型表面反応群で
マージ性能を検証
Case C
炭素膜CVD
超大規模gas(1268 sp)
+ 合成surface(≥100 rxn)
多条件
Cantera実行
反応ネットワーク化
(ν, r(t), F)
縮退（削除＋マージ）
+ 制約
妥当性評価
(Pareto)
Notes: [Sources] - Cantera Si₃N₄ CVD 例（SiF₄/NH₃）: https://cantera.org/3.1/examples/python/reactors/1D_pfr_surfchem.html - Cantera diamond CVD 例: https://cantera.org/stable/examples/python/kinetics/diamond_cvd.html - Cantera example-data: https://github.com/Cantera/cantera-example-data - pyMARS ドキュメント: https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/index.html

## Slide 2
課題設定：半導体成膜（CVD/ALD）における縮退は「多相＋位相＋保存則」問題
従来の削除型（skeletal）だけでは：表面KPI・位相切替・サイト収支が壊れやすい
多相反応ネットワーク（概念）
気相（gas）
ラジカル/中性/分子
表面（surface）
θ（被覆率）＋サイト収支
堆積相（bulk）
成膜フラックス
反応経路（例）
SiF₄
SiFₓ
Si*
*–Si–N
膜
縮退の難所（CVD/ALD共通）
• 多段反応＋循環（ループ）→重要度が時間で変動
• ALD：位相（pulse/purge）で支配反応が切替
• 表面：∑θ=1, 0≤θ≤1（違反すると暴走）
• 剛性：Δtが極小になる（ラジカル↔安定種）
• KPI：成膜（堆積）・膜組成・副生成物を維持
行列化（ν, F, 感度）
Notes: [Sources] - Cantera Si₃N₄ CVD（多相）: https://cantera.org/3.1/examples/python/reactors/1D_pfr_surfchem.html - Cantera mechanism input（surface/bulk, import）: https://cantera.org/stable/userguide/creating-mechanisms.html - Feinberg, Foundations of Chemical Reaction Network Theory (2019): https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-03858-8

## Slide 3
ベンチマーク（3種）とサイズ要件
縮退手法の開発・比較（pyMARS含む）に必要な “段階的難度” を用意
一覧（third-party向け）
Case
想定プロセス
gas（species/reactions）
surface（species/reactions）
狙い
A
Si₃N₄成膜（CVD/ALD-like）
≥53 / ≥325（+α）
≥20 / ≥100（多サイト）
多相＋位相＋KPI（成膜）
B
Diamond CVD（100面）
53 / 325
24 / 60
同型反応群→マージ検証
C
a-C/HM CVD（超大規模）
1268 / 5336
40 / 100
剛性・性能・スケール
規模（目安）
A sp
A rx
B sp
B rx
C sp
C rx
※ Case Aは “gri30下限＋α（Si/F/N系）” を含む拡張
共通KPI（妥当性）
成膜
膜組成
副生成物
θ
位相
保存則
評価の基本：
(1) 多条件スイープで “ずれない”
(2) 位相別（ALD）で誤差を分解
(3) 元素保存・サイト収支を厳密化
Notes: [Sources] - Cantera n-hexane例（1268 speciesの記載）: https://cantera.org/dev/examples/python/reactors/preconditioned_integration.html - 1268 species / 5336 reactions（NUIG機構規模）: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010218016301560 - Cantera example-data: https://github.com/Cantera/cantera-example-data

## Slide 4
Case A：Si₃N₄成膜ベンチ（拡張）の詳細
公式SiF₄/NH₃成膜モデル（gas+surface+bulk）を核に、gas import と surface 多サイト化で拡張
プロセス像（概念図）
気相（PFR/CSTR）
SiF₄,NH₃ → フラグメント/副生成物
表面（SI₃N₄）
吸着・反応・脱離（θ）
堆積相（膜）
Si₃N₄成長フラックス
多サイト化（同型複製）
T-site
ν_s
+ k
S-site
ν_s
+ k
K-site
ν_s
+ k
D-site
ν_s
+ k
想定状態種・反応種（例：カテゴリ）
【気相】
• 前駆体・共反応剤・希釈/キャリア
• 分解フラグメント（SiFₓ, NHᵧ 等）
• ラジカル（F, NH₂ 等）と再結合
• 副生成物（HF, N₂, H₂…）
【表面】
• 空サイト *、終端種 *H / *F 等
• 吸着中間体 *SiFₓ, *NHₓ, *Si–N
• 脱離（HF等）／成膜（bulk生成）
モデル式（代表）
ω̇ = ν · r(x,T,P)
θ̇ = ν_s · r_s(θ,x,T) with ∑θ_i = 1
堆積: G = ∫ ω̇_deposit(t) dt
Notes: [Sources] - Cantera Si₃N₄成膜（SiF₄/NH₃, gas+surface+bulk deposition）例: https://cantera.org/3.1/examples/python/reactors/1D_pfr_surfchem.html - Cantera mechanism input（surface/bulk）: https://cantera.org/stable/userguide/creating-mechanisms.html

## Slide 5
Case A：縮退の入力データ（多条件・位相別）
Cantera実行結果から “行列・グラフ” を構築し、階層性解析とマージ学習へ接続
生成するデータと用途
データ
定義
縮退での役割
x_i(t)
気相濃度/モル分率
位相別特徴量・誤差
θ_k(t)
表面被覆率
サイト収支・安定性
r_j(t)
rate of progress
重要度/フラックス
ν
化学量論行列
保存則 Aν=0
F(t)
種→種フラックス
lumpability/クラスタ
行列化（例）
種生成速度：ω̇(t) = ν · r(t)
集約（マージ）：y = Sᵀx, ẏ = Sᵀνr
フラックス例：F_{i→k}(t)=Σ_j[−min(ν_{ij},0)][max(ν_{kj},0)]r_j(t)
F̄（位相別に積分したフラックス）
位相別（ALD）での特徴量化
pulse → purge → pulse → purge
pulse
purge
pulse
purge
位相ごとに
• 統計量（max/∫/peak time）
• 重要度（F̄_phase）
を別に計算 → 学習が安定
位相別ネットワーク（F̄_pulse / F̄_purge）
Notes: [Sources] - Cantera Si₃N₄成膜例（gas+surface+bulk deposition）: https://cantera.org/3.1/examples/python/reactors/1D_pfr_surfchem.html - Cantera YAML general structure（セクション参照・import）: https://www.cantera.org/3.1/yaml/general.html - Feinberg (CRNT) 行列表現: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-03858-8

## Slide 6
Case A：妥当性評価（KPI）と数式（位相別）
縮退後も “膜成長・副生成物・θ” を維持しつつ、反応数/状態数を最小化
KPI（例）
成膜
膜組成
副生成物
θ
• 成膜フラックス：G = ∫ ω̇_deposit(t) dt
• 副生成物流量：∫ y_HF(t) dt など
• 表面：θ(t) の位相別誤差（pulse/purge）
評価関数（例）
𝓛 = Σ_case Σ_phase w_p ||y_p(t) − ŷ_p(t)||² + λ_R·||z||₀ + λ_S·||S||₀
制約：A·ν_red = 0（元素保存）, ∑θ=1（サイト）, x≥0
Pareto（概念）：縮退率↑ vs 誤差↑
pyMARS
数式（反応速度論）
気相（質量作用）： r_j = k_j(T)·∏_i x_i^{ν^-_{ij}}
Arrhenius： k(T)=A·T^b·exp(−E_a/RT)
表面（sticking例）： r = s(T)·Γ·p_A/√(2πmRT)
サイト： ∑_k θ_k = 1, 0 ≤ θ_k ≤ 1
保存則： A·ν = 0
制約の可視化（元素×種, サイト×被覆率）
Notes: [Sources] - Cantera Si₃N₄ CVD 例: https://cantera.org/3.1/examples/python/reactors/1D_pfr_surfchem.html - Cantera rate constant / sticking の説明: https://cantera.org/stable/reference/kinetics/rate-constants.html - Feinberg (CRNT) 保存則（Aν=0）: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-03858-8

## Slide 7
Case B：Diamond CVD（拡張）— 状態種と反応種の具体像
diamond.yamlの反応概念（H抽出/CH₃付加/再終端）を保ちつつ、同型反応群を増やす
状態種（例）
【気相】H₂, H, CH₄, CH₃ …（gri30により拡張成分も含む）
【表面】*（空サイト）, *H（終端）, *（ラジカルサイト）
同型複製：T_* / S_* / K_* のように “サイト族” を増殖
反応種（例：素過程）
1) H抽出： *H + H → * + H₂
2) CH₃付加： * + CH₃ → *CH₃
3) β脱離/再終端： *CH₃ → *H + (成長種)
4) 堆積： (成長種) → C_bulk
同型反応群（多サイト）の視覚化
T-site
同型反応 × N
S-site
同型反応 × N
K-site
同型反応 × N
規模（実測）
gas: 53 species / 325 reactions
surface: 24 species / 60 reactions
→ “同型群” はマージで強く圧縮できる（ただしθ/サイトを壊すと破綻）
Notes: [Sources] - Cantera diamond CVD example: https://cantera.org/stable/examples/python/kinetics/diamond_cvd.html - Cantera input: diamond.yaml: https://cantera.org/dev/examples/input/diamond.html - GRI-Mech 3.0（gri30.yaml）: https://www.cantera.org/dev/examples/input/index.html

## Slide 8
Case B：pyMARS（削除） vs 提案手法（削除＋マージ）の有用性
表面を含む成膜では「削るだけ」より “まとめる（マージ）＋制約” が効く
比較の視点
観点
pyMARS（DRGEP/PFA）
本コード（提案）
対象
主に気相のskeletal（削除）
気相＋表面＋任意状態（マージ）
表面サイト
直接の扱いが弱い
∑θ=1, 0≤θ≤1 を制約内蔵
同型群
削除のみ→残りが多い
Pooling/マージで同型群を集約
妥当性
IDT等の燃焼KPI中心
成膜フラックス/θ/副生成物を直接評価
技術箇所（Case Bで効く）
① S（割当行列）学習：同型表面種を同クラスタへ
② lumpability：外向きフラックス分布が近いほどマージ
③ ANN-hard射影：θや元素保存を厳密に満たす
④ 位相別特徴量：ALD/パルスに拡張可能
処理フロー（Case B）
pyMARS
本コード
状態点
サンプリング
DRGEP/PFA
重要度
削除（trim）
再計算
誤差確認
多条件
Cantera実行
行列化
(ν,F,感度)
削除＋マージ
(S学習)
制約＋KPI
（成膜/θ）
差分：表面を壊さない（θ/サイト） + 同型群を集約（マージ）
Notes: [Sources] - pyMARS ドキュメント（DRG/DRGEP/PFA/SA）: https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/index.html - Cantera diamond CVD: https://cantera.org/stable/examples/python/kinetics/diamond_cvd.html

## Slide 9
Case C：炭素膜CVD（超大規模）— gas≥100 / rxn≥500 のスケール試験
n-hexane NUIG 2015（example_data）をgasに採用し、剛性・計算性能・縮退探索の限界を押し上げる
構成（Cantera入力の考え方）
gas: example_data
n-hexane-NUIG-2015
(species=1268)
surface: 合成
(4サイト族)
rxn=100
bulk: C_bulk
堆積フラックス
狙い：
• 大規模gasでの前処理（prune/重要度）
• 表面の制約（θ/サイト）
• 成膜KPIを維持した縮退
規模（公表値）
gas: 1268 species / 5336 reactions
surface: 40 species / 100 reactions
→ 目的：縮退探索（Pareto）と計算性能の比較
（pyMARS・GNN・SINDy等の限界評価）
剛性・前処理（概念）
大規模ODE：J=∂ω̇/∂x が巨大・疎
前処理（preconditioning）で反復解法を安定化
標準
前処理
（概念）反復回数↓ → 計算時間↓
疎行列（J, ν, F）のイメージ
Notes: [Sources] - Cantera example（preconditioned integration）: https://cantera.org/dev/examples/python/reactors/preconditioned_integration.html - Cantera example-data repo: https://github.com/Cantera/cantera-example-data - NUIG機構規模（1268 species / 5336 reactions）: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010218016301560

## Slide 10
Case C：合成surface（4サイト族）— マージ/制約のテストベッド
“物理形” を崩さずに反応網を大きくする：サイト族（T/S/K/D）× 同型反応セット
サイト族と状態種（例）
各サイト族ごとに
• 空サイト X_?(s)
• H終端 H_?(s)
• CH₃, CH₂, CH などの吸着種
• 堆積前駆（C*）→ C_bulk
T-site
同型反応群
S-site
同型反応群
K-site
同型反応群
D-site
同型反応群
代表反応（例）
吸着: CH₄ + X_T(s) → CH₃_T(s) + H
成長: CH₃_T(s) → C_bulk + H_T(s)
再終端: H + X_T(s) → H_T(s)
（同様にS/K/Dへ複製 → マージ対象が明確）
縮退で難しい点（Case C）
• gasが超大規模：重要度/剪定の前処理が必須
• surfaceはサイト制約が強い（θの誤差が致命的）
• 同型群は「削除」より「マージ」が効く
• 成膜KPIは積分量（∫）→ 位相・長時間で誤差が蓄積
gas+surface 結合ネットワーク（イメージ）
Notes: [Sources] - Cantera example-data: https://github.com/Cantera/cantera-example-data - Cantera preconditioned integration example: https://cantera.org/dev/examples/python/reactors/preconditioned_integration.html

## Slide 11
比較ベースライン：pyMARS（DRG/DRGEP/PFA/SA）
skeletal reduction（削除中心）の代表。成膜KPIに合わせた評価器で “公平に” 比較する
pyMARSの基本フロー
条件
サンプリング
DRGEP/PFA
重要度
trim
（削除）
誤差
チェック
※ 本プロジェクトでは、誤差指標を「成膜KPI」へ置換して比較
理論式（DRGEP/PFAの要点）
直接関係（例）：R_{AB} = max_j |ν_{A j} ω_j| / Σ_j |ν_{A j} ω_j| （概念）
DRGEP：関係の積で “到達可能性” を評価し、閾値εで削除
PFA：フラックス（反応進行）に基づくグラフ探索で重要種を残す
重要度行列/グラフ（概念）
成膜（CVD/ALD）での限界点
• 削除のみ：同型群が多いと “残りすぎる”
• 表面：θ/サイト収支を壊すと不安定化
• 位相（ALD）：支配反応が切替→単一重要度が難しい
• KPIが積分量（成膜/GPC）：小誤差が蓄積
→ 比較では「成膜KPI誤差」を評価軸に置き換える
gas-only削除 vs gas+surface+merge のギャップ
Notes: [Sources] - pyMARS ドキュメント: https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/index.html - pyMARS GitHub: https://github.com/Niemeyer-Research-Group/pyMARS

## Slide 12
全体の機能・処理フロー（本コード）
ベンチ生成→ネットワーク化→縮退（複数手法）→妥当性評価（自動）
ケース定義
(条件CSV/YAML)
多条件Cantera
自動実行
出力蓄積
(x, θ, r, ω̇)
ネットワーク化
(ν, F̄_phase, 感度)
特徴量設計
(位相別/多条件)
制約モジュール
(保存則/θ)
縮退モジュール（並列で比較）
Baseline
pyMARS
① LearnCK++
/CRNN
② GNN Pooling
(S学習)
③ prune→merge
(L0 gate)
④ SINDy→CRN
妥当性評価（自動）
KPI + 保存則 + 位相別誤差
レポート生成
Pareto/診断/機構出力
出力例
縮退機構（YAML）／評価JSON／診断プロット（KPI, θ, Pareto）
Notes: [Sources] - Cantera mechanism input / YAML: https://cantera.org/stable/userguide/creating-mechanisms.html - pyMARS: https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/index.html

## Slide 13
提案手法セット（Top4）とpyMARSの位置づけ
“削除だけ”から “マージ＋階層化＋再合成” へ：CVD/ALDの多相・位相・KPIに適合
比較表（目的・出力・適用範囲）
手法
主目的
キーアイデア
多相/位相
pyMARSとの差分
pyMARS
skeletal（削除）
DRGEP/PFA/SA
主にgas
マージなし・表面弱
① LearnCK++
強縮退＋解釈性
overall反応/解釈可能NN
gas+surface可
反応再合成・制約内蔵
② GNN Pooling
階層マージ
S（割当行列）学習
位相別特徴量
同型群を集約
③ prune→merge
超大規模対応
L0 gateで剪定→マージ
gas大規模
探索空間を先に圧縮
④ SINDy→CRN
縮退最大化
スパース同定→CRN再構成
多条件向け
元機構依存を弱める
方法の組み合わせ（概念）
縮退効果↑
解釈性/制約容易性→
pyMARS
①
②
③
④
Notes: [Sources] - pyMARS: https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/index.html - LearnCK (overall reactions): https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/re/d3re00279a - BN-Pool (graph pooling): https://arxiv.org/abs/2501.09821 - tgp pooling library: https://arxiv.org/html/2512.12642v1 - Data-driven discovery of chemical reaction networks (SINDy→CRN): https://arxiv.org/abs/2602.11849

## Slide 14
手法①：LearnCK++（overall反応）＋ CRNN/SRNN ＋ ANN-hard（保存則射影）
強縮退でも “物理破綻しない” を最優先：元素保存・サイト収支・非負性を構造で保証
アーキテクチャ（概念）
代表状態
y=P x
overall反応
候補生成
スパース
選択
速度学習
（CRNN/SRNN）
ANN-hard
射影
縮退モデル
ẏ = ν_red r̂(y)
ポイント：反応式（overall）として出力 → 解釈性を維持
保存則（Aν=0）・サイト収支（∑θ=1）の射影
数式（制約の内蔵）
overall反応： ẏ = Σ_m ν_red,m · R_m(y,T)
元素保存： A·ν_red = 0
サイト収支： C·θ = 1（複数サイト型も可）
ANN-hard： ŷ → argmin||ŷ−ŷ₀|| s.t. 保存則/範囲制約
（非負性） y ≥ 0, 0 ≤ θ ≤ 1
CVD/ALDで効く理由
具体的技術箇所
強縮退でも破綻しない
保存則射影（ANN-hard）、θのsimplex表現
表面を扱える
SRNN（被覆率補正）／CRNN（反応ノード解釈性）
KPIに直結
堆積（bulk生成）を教師/損失に含める
Notes: [Sources] - LearnCK（overall reactions）: https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/re/d3re00279a - Atom-conserving CRNN（原子保存を組込むNN）: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1540748924003158 - SRNN（surface kineticsの解釈可能NN）: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0009250925001307 - ANN-hard（保存則を射影で厳密化）: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010218025001439

## Slide 15
手法②：反応ネットワークPooling（S学習）— 階層マージを自動生成
種→代表状態の割当行列Sを学習。位相別フラックス・制約マスクで “許容マージ” を制御
グラフ表現（種–反応 二部グラフ）
○: species □: reaction
入力特徴：x(t), θ(t), r(t), F̄_phase, 感度…
出力：S（種→代表状態）
階層Poolingで S¹,S²,…
制約の入れ方（マスク＋罰則）
Hard禁止：gas vs surface、電荷状態、サイト占有数の混同
Soft罰則：neutral↔radical跨ぎ、元素族距離、役割（成膜/エッチ）
lumpability：外向きフラックス分布の距離 D(p_i→*, p_k→*) を最小化
Pooling（S）と縮退
y = Sᵀx, ẏ = Sᵀνr
S（割当行列）
階層縮退
弱縮退
中縮退
強縮退
BN-Pool等でクラスタ数を適応決定
縮退後ネットワーク（ν_red, F̄_red）
Notes: [Sources] - BN-Pool（Bayesian nonparametric graph pooling）: https://arxiv.org/abs/2501.09821 - tgp（graph pooling library）: https://arxiv.org/html/2512.12642v1 - Cantera YAML general structure（データ/機構の参照）: https://www.cantera.org/3.1/yaml/general.html

## Slide 16
手法③：prune（学習的剪定）→ merge（Pooling）— 超大規模gasの現実解
先に反応候補空間を圧縮し、次にマージで状態数を削る（Case Cに特に有効）
2段階パイプライン
反応ゲート
z_j∈[0,1]
剪定
(r ⊙ z)
Pooling
(S学習)
損失（例）： 𝓛 = ||ω̇_full − ω̇_pruned||² + λ·||z||₀
※ ||z||₀ は hard-concrete等で近似（L0正則化）
z（反応選択）の可視化（概念）
CVD/ALDでの有用性（pyMARSとの差分）
• 大規模gas：pyMARSの行列計算が重い領域で、学習的ゲートが効く
• 多条件共通性：全ケース誤差をまとめて最適化（条件スイープに強い）
• その後にマージ：同型群を圧縮（表面にも拡張可）
Case C（超大規模）での狙い
探索空間を先に圧縮
反応数（概念）
full → prune → merge
prune後ネットワーク → Poolingで集約
Notes: [Sources] - pyMARS: https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/index.html - Cantera preconditioned integration example（大規模機構の前提）: https://cantera.org/dev/examples/python/reactors/preconditioned_integration.html

## Slide 17
手法④：SINDy（スパース同定）→ 化学反応ネットワーク（CRN）再構成
“元機構に縛られず” 最小モデルを再発見（縮退効果最大化）。多条件データを活用
パイプライン（概念）
代表状態
y=P x
Integral/weak
SINDy回帰
スパース
選択
CRN再構成
（質量作用へ整合）
縮退機構
（反応式として出力）
多条件共通構造：group sparsity（GS-SINDy）等で頑健化
スパース項（候補ライブラリ）と選択のイメージ
数式（例）
ẏ(t) = Θ(y(t))·ξ （ξは疎）
Integral形式：∫ ẏ dt = ∫ Θ(y) dt · ξ （微分ノイズに強い）
多条件：{ξ_c} に group sparsity（共通構造）
CRN化：質量作用に整合する反応集合 {ν_m, k_m} を最適化で復元
CVD/ALDでの価値
注意点（課題）
反応数最小化を狙える
擬似状態（P x）設計が重要
多条件で共通構造抽出
CRN再構成に追加最適化が必要
元機構依存が小さい
表面サイト制約を入れる工夫が要る
Notes: [Sources] - Data-driven discovery of chemical reaction networks (arXiv:2602.11849): https://arxiv.org/abs/2602.11849 - GS-SINDy（Chaos, AIP）: https://pubs.aip.org/aip/cha/article-pdf/doi/10.1063/5.0214404/20446436/033139_1_5.0214404.pdf - ADAM-SINDy（arXiv:2410.16528）: https://arxiv.org/abs/2410.16528

## Slide 18
共通制約（理論ベース）— “壊れない縮退” のための条件の入れ方
半導体成膜では、保存則・サイト収支・位相別KPIが最重要。モデル/学習にハードに埋め込む
制約一覧（gas/surface/bulk）
制約
数式（代表）
破ると起きる問題
元素保存
A·ν = 0
元素収支が破綻→KPIが崩壊
非負性
x ≥ 0
負濃度→発散/非物理
サイト収支
∑θ=1
被覆率暴走→成膜が破綻
被覆率範囲
0≤θ≤1
吸着/脱離速度が非物理
（可逆系）平衡
k_f/k_r = K_eq(T)
条件外で誤差が増幅
縮退（マージ）と保存則の整合
y = Sᵀx としたとき、保存則を保つには： A·ν_red = 0 かつ yの定義が元素rankを保持
異組成マージ（CH₄とCH等）を許す場合：
→ 種ではなく “元素モーメント” を状態に採用（y_C, y_H, …）
A（元素×種）とrank保持のイメージ
位相（ALD）を制約/損失へ入れる
ALD：外力が周期的 → ベクトル場 f(x,t) が位相で変わる
位相別損失： 𝓛 = Σ_p ||y_p(t)−ŷ_p(t)||² （pulse/purgeで分解）
pulse
purge
pulse
purge
位相別ネットワーク（F̄_phase）とKPI（積分量）
Notes: [Sources] - Cantera rate constant / sticking: https://cantera.org/stable/reference/kinetics/rate-constants.html - Cantera mechanism input（surface/bulk）: https://cantera.org/stable/userguide/creating-mechanisms.html - Feinberg (CRNT) 保存則（Aν=0）: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-03858-8

## Slide 19
解析上の課題と工夫（難しさの整理）
半導体プロセス特有の難点を、解析カテゴリごとに “対策＝実装箇所” へ落とす
課題×工夫（マトリクス）
解析カテゴリ
難しさ（なぜ）
工夫（本コードの技術箇所）
剛性
時間スケールが極端に広い
前処理・位相別特徴量・スパース化
多相結合
gas↔surface↔bulkでKPIが決まる
サイト制約・堆積KPIを損失へ
位相切替(ALD)
支配反応が位相で入替
phase分割・MoE/条件付きモデル
マージ妥当性
異組成/状態種跨ぎは保存則が壊れやすい
元素モーメント状態・S制約マスク
データ量
多条件×長時系列で巨大
xarray/zarr・要点サンプリング
難易度ヒートマップ（概念）
Case A→B→C の順に「スケール」「剛性」「同型群」が増す
Case A
Case B
Case C
Notes: [Sources] - Cantera Si₃N₄ CVD（多相）: https://cantera.org/3.1/examples/python/reactors/1D_pfr_surfchem.html - Cantera preconditioned integration（大規模/剛性の文脈）: https://cantera.org/dev/examples/python/reactors/preconditioned_integration.html

## Slide 20
まとめ：3ベンチ×pyMARS比較で「マージ縮退」の価値を定量化
次ステップ：各ベンチで Pareto（縮退率×KPI誤差）を自動生成し、最適手法セットを選定
結論（要点）
• ベンチA/B/Cで、(多相/同型群/超大規模) を段階的に検証
• pyMARS（削除）に対し、提案は “マージ＋制約” で縮退効果が伸びる
• 物理制約（元素保存・サイト収支）を “学習/最適化の内部” に組込む
• 位相別（ALD）特徴量化で汎化と安定性が上がる
ロードマップ（実装・検証）
Bench生成
pyMARS
baseline
GNN/merge
LearnCK++
SINDy→CRN
主要参考文献（抜粋）
項目
出典
Cantera Si₃N₄ CVD例
cantera.org/3.1/examples/.../1D_pfr_surfchem
Cantera diamond CVD例
cantera.org/.../diamond_cvd
n-hexane例/1268 species
cantera.org/.../preconditioned_integration
pyMARS
niemeyer-research-group.github.io/pyMARS
LearnCK
RSC 2024 d3re00279a
BN-Pool / tgp
arXiv 2501.09821 / 2512.12642
SINDy→CRN
arXiv 2602.11849
（スライド注釈にURLを完全記載）
Notes: [Sources] - Cantera Si₃N₄ CVD: https://cantera.org/3.1/examples/python/reactors/1D_pfr_surfchem.html - Cantera diamond CVD: https://cantera.org/stable/examples/python/kinetics/diamond_cvd.html - Cantera preconditioned integration (n-hexane): https://cantera.org/dev/examples/python/reactors/preconditioned_integration.html - pyMARS: https://niemeyer-research-group.github.io/pyMARS/index.html - LearnCK (RSC 2024): https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/re/d3re00279a - BN-Pool: https://arxiv.org/abs/2501.09821 - tgp: https://arxiv.org/html/2512.12642v1 - CRN discovery (arXiv:2602.11849): https://arxiv.org/abs/2602.11849